## Slide 1
智能仓储自主移动机器人
结构设计与控制
Design and Control of Intelligent Warehouse Mobile Robot
答辩人：王子煜
学号：202201230042
指导教师：刘鹏博
齐鲁工业大学 机械工程学院
2026年6月

## Slide 2
目 录
01
研究背景与意义
02
研究目标与任务
03
总体设计方案（驱动与升降）
04
总体设计方案（控制与规划）
05
机械结构设计（剪叉机构）
06
机械结构设计（强度校核）
07
电气系统设计（控制器与电机）
08
电气系统设计（传感器与电路）
09
运动学建模与仿真
10
路径规划与循迹
11
运动控制算法设计
12
运动控制仿真验证
13
结论与展望
关键词
差速驱动
剪叉升降
STM32F103
Hybrid A*
双环PID
MATLAB仿真
运动学建模
强度校核

## Slide 3
01 研究背景与意义
市场驱动
2024年我国网络零售额达15.5万亿元，同比增长7.2%
连续12年保持全球最大网络零售市场地位
快递业务量持续高速增长，仓储自动化需求迫切
中国AGV市场规模：48.27亿→95.49亿元（2019-2024）
AMR市场2023年突破60亿元，年增长率超30%
移动机器人市场年复合增长率超14%
研究空白
中小型仓储自动化方案不足
缺乏小型升降式机器人研究
现有方案成本高、体积大
不适配小型仓库场景
50kg级举升机器人市场缺口
需兼顾导航、装卸与避障功能
核心问题
电商规模持续扩大，仓储成为效率瓶颈
人工仓储无法匹配攀升的订单量
需兼顾自主导航、货物装卸与障碍规避
结构化仓储场景需高效安全的物料搬运
本文研究对象：举升式自主搬运机器人
AGV与AMR技术趋势
AGV：依靠磁条/二维码等预设标识导航，适用于路径固定场景
AMR：引入激光雷达/视觉+SLAM，具备自主感知与动态决策能力
行业从'固定路径导引'向'自主感知决策'升级
环境感知、路径规划和任务调度需兼顾全局最优性与局部实时性
多机协同调度成为研究热点，深度强化学习（DQN、PPO）开始落地应用

## Slide 4
02 研究目标与任务
50
kg
额定载荷
400
mm
升降行程
30
m/min
最大速度
主要研究任务
① 总体方案设计：确定差速底盘、驱动电机、升降机构、控制器和路径规划方案
② 机械结构设计：完成总体结构布局设计，并对剪叉式升降机构进行结构设计、运动学建模、受力分析及关键部件强度校核
③ 电气系统设计：完成主控制器、电机、传感器选型及电路原理图设计
④ 运动学建模、路径规划与仿真：建立差速运动学模型，利用MATLAB进行典型轨迹仿真，并基于Hybrid A*算法完成路径规划与红外循迹仿真验证
⑤ 运动控制研究：设计双环PID控制器并通过仿真验证控制性能
⑥ 结论与展望：总结成果，指出不足并提出改进方向
设计目标
移动机器人能够自主沿规划路径行驶，完成从取货点到目标货架之间的物料搬运
具备载物台升降功能，升降行程不小于0.4 m，以适应不同货架高度的搬运需求
具备基本的障碍物检测与避障能力，保障运行安全
外形尺寸紧凑，能够在狭窄通道中灵活通行
系统结构简洁、控制可靠、成本可控，适合实际部署与维护

## Slide 5
03 总体设计方案（驱动与升降）
3
驱动方式对比
对比维度 | 单轮驱动 | 差速驱动 | 全方位驱动
结构复杂度 | 低 | 较低 | 高
转弯半径 | 较大 | 小（可原地转向） | 极小
控制难度 | 低 | 中等 | 高
制造成本 | 低 | 较低 | 高
升降机构对比
对比维度 | 剪叉式 | 桅柱式 | 套筒式
结构紧凑性 | 好（收缩高度小） | 一般 | 好
承载能力 | 中等偏高 | 高 | 较低
升降平稳性 | 好 | 好 | 一般
行程/收缩比 | 大 | 受导轨长度限制 | 中等
驱动选型结论：差速驱动
结构紧凑，无需转向机构，可原地旋转（零转弯半径）
零部件标准化程度高，成本可控
控制策略基于左右轮速差，算法成熟
在结构复杂度、灵活性和成本间取得最优平衡
升降选型结论：剪叉式
行程/收缩比大，收起高度小
传动平稳，平台水平度保持性好
承载能力可通过增减层数灵活配置
与轻载、紧凑、平稳三项核心需求高度吻合
选型依据
仓储通道空间有限，要求车辆具备较小的转弯半径和良好的转向灵活性
全方位驱动虽灵活性极佳，但结构复杂、成本高昂，属于功能冗余
剪叉式以紧凑结构实现较大行程/收缩比，传动平稳、无纵向尺寸冗余
差速驱动在结构复杂度、转弯灵活性和制造成本之间取得了较好的平衡

## Slide 6
04 总体设计方案（控制与规划）
控制系统方案选择
PLC：高可靠性但体积大、成本高、算法灵活性有限
工控机：计算能力强但功耗高、启动慢，不适合移动平台
DSP：高速信号处理但通用外设接口不及单片机
单片机（MCU）：体积小、功耗低、实时性强、成本低廉
本文选择ARM Cortex-M系列单片机为核心构建主控制器
驱动电机方案选择
直流有刷电机：结构简单但电刷磨损、换向火花
直流无刷电机：效率高但低速齿槽效应导致转矩脉动
步进电机：开环位置控制但高速转矩下降、丢步风险
交流伺服电机：闭环控制、调速范围宽、低速平稳性好
本文选择交流伺服电机，配合行星减速器实现低速大扭矩
运动控制算法选择
PID控制：实现难度低、计算量小、模型依赖低、稳态精度好
模糊控制：适合难以精确建模的系统，但规则库设计依赖经验
MPC：理论性能优异但计算量大，对控制器要求高
本文选择PID控制，通过双环级联结构兼顾轨迹跟踪与姿态调节
外环位姿环与内环轮速环，适合嵌入式平台的实时性要求
路径规划算法选择
Dijkstra：全局最优但搜索效率低，节点扩展量大
标准A*：有启发引导但路径存在锯齿，需后处理
Hybrid A*：节点状态(x,y,θ)，运动学约束下近似最优
5种离散曲率运动基元，路径天然满足转弯半径约束
本文选择Hybrid A*，路径可直接交付底层控制器执行

## Slide 7
05 机械结构设计（剪叉机构）
机构结构组成
剪叉臂杆：600mm，截面36mm×4.8mm Q235扁钢
底座固定铰座：约束平动自由度，仅允许转动
底座滑动导轨：为滑动端提供水平导向
中心铰轴：直径18mm，45号钢
承载平台：660mm×312mm×3mm Q235钢板
顶部滚轮机构：滚动摩擦代替滑动摩擦
运动学分析
台面高度：H = L·sin(β) + h₀
β = α/2（水平半角 = 臂杆夹角/2）
底部滑动端水平位移：x_s = L·cos(β)
最低位 β=9.55° → H_min ≈ 149mm
最高位 β=66.75° → H_max ≈ 600mm
理论最大升程约为452mm，满足0.4m设计指标
材料选择
剪叉臂杆：Q235普通碳素结构钢
屈服强度≥235MPa，抗拉强度375~500MPa
延伸率≥26%，弹性模量2.06×10⁵MPa
焊接性能良好，常温下具有良好韧性
销轴：45号优质碳素结构钢，调质处理
受力分析
额定载荷 Q₀ = 50kg，载荷力 F = 490.5N
最危险工况：最低位（β=9.55°）
臂杆轴向力：F_arm = F/(4·sinβ) ≈ 739.1N
约为最高位时的5.5倍
自重弯矩 M_self ≈ 0.59 N·m
偏心弯矩 M_ecc ≈ 0.74 N·m
综合弯矩 M_max ≈ 1.33 N·m

## Slide 8
06 机械结构设计（强度校核）
强度校核结果
5.56
MPa
臂杆综合应力
10.14
屈曲安全系数
72.3
kN
销轴承载力
0.47
mm
平台最大挠度
臂杆强度校核
轴向压应力 σ_a = F_arm/A ≈ 4.28 MPa
弯曲正应力 σ_b = M_max/W ≈ 1.28 MPa
压弯组合应力 σ_max = 5.56 MPa
许用应力 [σ] = 235/1.5 ≈ 156.7 MPa
应力利用率仅3.5%，具有充足安全余量
屈曲稳定性校核
弱轴方向长细比 λ = 431.7 > λ_p ≈ 104
属于大柔度压杆，采用欧拉公式计算
无侧向约束时安全系数 n ≈ 2.54 < 3.0
增设侧向支撑后有效长度减半
安全系数提升至 n' ≈ 10.14，满足要求
销轴与平台校核
销轴双面剪切承载力 F_pin ≈ 72.3 kN
销轴弯曲应力约8.7 MPa，耳板承压应力约6.8 MPa
平台最大挠度0.47mm，von Mises等效应力14.1 MPa
有限元数值验证
臂杆采用30个平面梁单元离散，组合应力FEA解约5.60MPa
与理论值5.56MPa偏差<1%，相互验证可靠性
台面板采用Navier级数解取前21×21项计算

## Slide 9
07 电气系统设计（控制器与电机）
主控制器：STM32F103C8T6
ARM Cortex-M3内核，主频72MHz
Flash 64KB / RAM 20KB
37个GPIO，12位ADC
定时器编码器接口（四倍频）
SWD调试接口，低功耗低成本
驱动电机：SMC80S伺服电机
额定功率 400W，额定转矩 1.27 N·m
额定转速 3000 rpm
瞬时最大转矩 3.81 N·m
2500P/R增量编码器
闭环控制，低速平稳
减速器：ZJPX115行星减速器
减速比40:1
满载效率93%（二级传动）
平均寿命20000小时
结构紧凑，传动平稳
输出扭矩满足驱动轮需求
电机选型计算
驱动轮转速 N = V/(πD) ≈ 53.05 r/min
满载总质量250kg，综合阻力系数μ=0.2
总阻力 f = μ·m·g = 500 N
单轮牵引力 F = 250N，输出转矩 M = 22.5 N·m
理论功率 Pw = 0.125kW
选400W伺服电机，过载3倍峰值152.4 N·m
减速器选型依据
理论总传动比 i = 3000/53.05 ≈ 56.55
实际选用减速比40，通过伺服驱动器限速补偿
电机最高转速限制在约2122 r/min
减速后轮速约53.05 r/min，对应线速度30 m/min
连续输出扭矩约47.2 N·m，满足22.5 N·m需求

## Slide 10
08 电气系统设计（传感器与电路）
红外传感器：TCRT5000
反射式光电传感器，集发射与接收于一体
有效检测距离1~25mm
输出数字量（高低电平）
板载LM393比较器和电位器
主要用于地面轨迹线检测（循迹）
超声波传感器：HC-SR04
工作电压5V，测距范围2~400cm
测量精度可达3mm
发射40kHz超声波脉冲
通过Echo高电平持续时间计算距离
用于中远距离障碍物检测
编码器
SMC80S电机自带增量式光电编码器
分辨率2500 P/R
经4倍频后每转输出10000个脉冲
可精确测量左右轮转速和转角
构成航位推算（Dead Reckoning）系统
电源与电路设计
锂离子电池组主电源，DC-DC变换器分级供电
ME6211C33 LDO芯片提供稳定3.3V
SOT-23-5封装，最大输出电流500mA
8MHz外部晶振提供时钟信号
SWD两线调试协议实现程序烧录
复位电路保证异常时恢复正常运行
传感器接口电路
TCRT5000输出数字量，直接连接STM32 GPIO
信号线上加10kΩ上拉电阻拉高到3.3V
100nF去耦电容滤除高频噪声
HC-SR04 Trig连接PA1，Echo连接PA2
Echo为5V电平，需确认引脚5V容限

## Slide 11
09 运动学建模与仿真
差速驱动运动学模型
中心线速度：v = (v_R + v_L) / 2
角速度：ω = (v_R - v_L) / L
转弯半径：R = v/ω = (L/2)·(v_L+v_R)/(v_R-v_L)
状态方程：ẋ=v·cosθ, ẏ=v·sinθ, θ̇=ω
轮半径 r = 0.09m，轮距 L = 0.52m
四类典型轨迹仿真结果
轨迹 | 路径/m | 位移/m | 最大角速度 | 最大曲率
直线 | 9.0 | 9.0 | 0 | 0
圆弧 | 7.0 | 1.521 | 0.45 rad/s | 1.286 m⁻¹
S形 | 8.0 | 5.269 | 0.60 rad/s | 1.500 m⁻¹
8字 | 7.6 | 5.817 | 0.70 rad/s | 1.842 m⁻¹
仿真参数
初始位姿：(0, 0, 0)，积分步长 dt = 0.01s
直线：v=0.45m/s, ω=0
圆弧：v=0.35m/s, ω=0.45rad/s
S形：v=0.40m/s, ω=0.6sin(0.5t)
8字：v=0.38m/s, ω=0.7sin(0.7t)
仿真结论
直线：左右轮角速度完全重合，直行能力验证
圆弧：两轮角速度保持恒定差值，稳态转弯特性
S形/8字：轮速周期性变化，连续变曲率工况
8字轮速波动最大，对动态调节要求最高
差速底盘在各类工况下运动学响应符合预期

## Slide 12
10 路径规划与循迹
Hybrid A*路径规划
地图：10m×8m仓储环境，栅格分辨率0.2m，5个货架
起点(1.0,1.0,0°)，终点(9.0,7.0,90°)
5种离散曲率κ∈{-1.11,-0.52,0,0.52,1.11} m⁻¹
3134次迭代，路径总长11.04m，25个节点
路径天然满足差速运动学约束，可直接执行
采用差速运动学模型的连续曲率运动基元
红外传感器PID循迹
5路TCRT5000红外，间距40mm，前向80mm
权重{-4,-2,0,+2,+4}加权平均偏移量
PID参数：Kp=3.0, Ki=0.08, Kd=1.0
丢线时偏移量×1.5倍外推补偿
标称行驶速度0.3m/s
传感器阵列总覆盖宽度160mm
循迹仿真结果
RMS横向误差 1.5cm，最大横向误差 6.8cm
传感器阵列总覆盖宽度160mm，最大误差在覆盖范围内，检测裕量充足
循迹过程耗时36.2s，控制器响应及时，纠偏过程平稳
两层导航架构
全局规划层（Hybrid A*路径决策）+ 局部循迹层（PID跟踪执行）
规划层负责路径决策，循迹层负责跟踪执行
Hybrid A*解决'走哪条路'，红外循迹解决'如何沿路走'

## Slide 13
11 运动控制算法设计
PID控制原理
比例环节：对当前偏差进行即时响应，提供控制作用主体
积分环节：对历史偏差累积，消除长时间运行中的稳态误差
微分环节：对偏差变化趋势预估，抑制超调和减小振荡
输出：u(t) = K_p·e(t) + K_i·∫e(τ)dτ + K_d·de(t)/dt
三个环节相互配合，物理意义明确
双环PID控制结构
外环（位姿环，20ms）：航向PID Kp=3.0,Ki=0.2,Kd=0.4
外环：距离比例控制 Kp=0.6 → 期望轮速
内环（轮速环，5ms）：左右轮PI Kp=17.0,Ki=103
内环：快速跟踪期望轮速 → PWM驱动电机
积分分离 + 抗积分饱和策略
内环200Hz > 外环50Hz，保证内环优先收敛
控制律设计
外环输出(v_cmd, ω_cmd)经差速逆运动学转换为轮速指令
ω_L,ref = v_cmd/r - ω_cmd·L/(2r)
ω_R,ref = v_cmd/r + ω_cmd·L/(2r)
内环对左右轮各配置一个PI控制器
速度环采用PI而非PID，避免微分项引入噪声
实现细节
控制器以定时器中断方式周期性执行，中断周期Ts=5ms
编码器脉冲计数→轮速计算→外环PID→逆运动学→内环PI→PWM
积分分离：偏差>8.0 rad/s时清零积分项
遇限削弱积分：输出超出±24V时停止正向积分
轮速估算采用M法：ω = 2π·ΔN/(10000·Ts)

## Slide 14
12 运动控制仿真验证
四场景仿真验证结果
测试场景 | 评价指标 | 结果
阶跃响应 | 速度稳态误差 | ≈ 0 m/s
定点镇定 | 终点位置误差 | (0.022, -0.007) m
 | 终点航向误差 | -0.89°
直线跟踪 | 角速度RMSE | 0.0023 rad/s
圆形跟踪 | 轨迹圆度RMSE | 0.020 m
 | 线速度RMSE | 0.0086 m/s
阶跃响应
2.5s时施加0.3m/s线速度阶跃指令
速度响应无超调、无明显振荡
调节时间约0.8s，稳态速度误差≈0
左右轮速指令保持一致，角速度维持零附近
航向角全程保持0°，未出现航向偏移
定点镇定
目标位姿(2.0, 1.0, π/4)
终点位置误差(0.022, -0.007) m
终点航向误差-0.89°
分两阶段收敛：朝向目标→姿态微调
距离缩小至8cm后主要进行原地姿态调整
直线与圆形跟踪
直线跟踪：稳态角速度RMSE 0.0023 rad/s
航向角始终维持0°附近，直线保持能力良好
圆形跟踪：轨迹圆度RMSE 0.020 m
线速度RMSE 0.0086 m/s，角速度RMSE 0.0031 rad/s
以恒定角速度平稳完成圆周运动

## Slide 15
13 结论与展望
主要成果
① 总体方案设计：经过单轮驱动、差速驱动和全方位驱动的对比分析，确定了双轮差速驱动方案。关键技术指标为：额定载重50kg、举升行程0.4m、最大行驶速度30m/min
② 机械结构设计：完成了总体结构布局设计，并对剪叉式升降机构进行了结构设计、运动学建模、受力分析及强度校核。臂杆压弯组合应力为5.56MPa，承载平台von Mises等效应力为14.1MPa，均远低于Q235钢许用应力156.7MPa
③ 电气系统设计：选用STM32F103C8T6主控芯片、SMC80S伺服电机与ZJPX115行星减速器、TCRT5000红外传感器和HC-SR04超声波传感器，完成了硬件接口和最小系统电路设计
④ 运动学建模与路径规划：建立了差速底盘运动学模型，采用Hybrid A*算法在仓储地图上规划无碰撞路径（长度11.04m），循迹控制RMS横向误差1.5cm
⑤ 运动控制：设计了双环PID控制器（位姿外环与轮速内环），在阶跃响应、定点镇定、直线跟踪和圆形轨迹跟踪四类工况下验证了有效性
存在不足
未进行实物样机测试验证
未与其他算法定量对比
运动学建模仅限二维平面
PID参数固定缺乏自适应
系统集成调试尚未完成
改进方向
制作实物样机并实验验证
建立动力学模型考虑摩擦惯性
引入模糊PID或MPC自适应控制
实现多机器人协调调度
增加视觉SLAM自主导航
扩展为三维空间运动规划
应用前景
适用于中小型仓储、车间物料配送和轻载搬运等场景，可承担货物转运、工位配送、自动上下料等任务

## Slide 16
谢谢各位老师！
敬请批评指正
答辩人：王子煜
指导教师：刘鹏博
齐鲁工业大学 机械工程学院