## Slide 1
智能仓储自主移动机器人
结构设计与控制
Design and Control of Intelligent Warehouse Mobile Robot
2026年5月
答辩人: | 王梓谕
学 号: | 202201230042
指导教师: | 杨召鹏
专 业: | 机械工程
学 院: | 机械工程学部

## Slide 2
目 录
01
研究背景与意义
02
总体设计方案
03
机械结构设计
04
电气系统设计
05
运动学建模与仿真
06
运动控制算法分析
07
代码结构与算法流程
08
结论与展望

## Slide 3
PART 01
研究背景与意义
Research Background and Significance
3
1.1
研究背景
1.2
研究目标与主要内容

## Slide 4
1.1 研究背景
4
📦 市场驱动
• 2024年网上零售额达15.5万亿元
• 快递业务量持续高速增长
• 移动机器人市场:48.27→95.49亿
• 年复合增长率超14%
• 仓储自动化需求日益迫切
🎯 研究空白
• 中小仓储自动化方案不足
• 缺乏小型升降式机器人研究
• 现有方案成本高、体积大
• 不适配小型仓库场景
• 50kg级举升机器人市场缺口
📷 快递业务量统计图 AGV工作示意图

## Slide 5
1.2 研究目标与主要任务
5
50 kg
额定载荷
满足中小仓储 货物搬运需求
≥452 mm
升降行程
适配标准货架 取放高度
30 m/min
最大速度
保证仓库内 高效运行
主要研究任务
1.
确定差速驱动+剪叉升降整体方案
2.
完成机械结构设计与关键部件强度校核
3.
设计基于STM32F103的电气控制系统
4.
实现Hybrid A*全局路径规划算法
5.
设计双闭环PID运动控制算法
6.
完成运动学建模与MATLAB仿真验证
📷 机器人整体结构图

## Slide 6
PART 02
总体设计方案
Overall Design Scheme
6
2.1
驱动方式选择
2.2
升降机构设计
2.3
控制系统方案

## Slide 7
2.1 驱动方式选型 —— 差速驱动
7
❌ 单轮驱动
结构简单
转弯半径大
灵活性差
✅ 差速驱动
结构紧凑
可原地转向
控制简单
❌ 全向驱动
任意方向移动
结构复杂
成本高
💡 选型理由：差速驱动机械复杂度低、无需转向机构、可原地旋转（零转弯半径），是承载50kg仓储移动机器人的最优方案。全向轮在重载下辊子磨损严重，属于"过度设计"。

## Slide 8
2.2 升降机构选型 —— 剪叉式升降机构
8
升降高度与臂杆角度的数学关系
台面高度：H = L·sin(β) + h₀
其中 β = α/2（α为臂杆夹角，β为水平半角）
设计参数：
• 臂杆长度 L = 600 mm，截面 36mm×4.8mm，Q235钢
• 最低位 β=9.55° → H_min ≈ 149 mm
• 最高位 β=66.75° → H_max ≈ 600 mm
• 升降总行程 ≈ 452 mm，满足0.45m设计指标
📷 剪叉式升降机构示意图 运动学模型图解

## Slide 9
2.3 控制方案选型 —— STM32 + PID + Hybrid A*
9
主控制器
STM32F103 ✅
PLC ❌ 体积大成本高
DSP ❌ 性能过剩
工控机 ❌ 功耗大
控制算法
双闭环PID ✅
模糊控制 ❌ 规则库难设计
MPC ❌ 计算量大
LQR ❌ 需精确模型
路径规划
Hybrid A* ✅
Dijkstra ❌ 盲目搜索
标准A* ❌ 折线路径
RRT ❌ 随机性强
💡 选型原则——"够用就好"：差速移动机器人是线性度较好的系统，PID完全胜任；Hybrid A*路径满足运动学约束。

## Slide 10
3.1 机械结构设计 —— 剪叉机构运动学分析
10
三个关键角度关系
• α（臂杆夹角）：同侧上下臂杆之间的夹角
• β（水平半角）：单根臂杆与水平面的夹角
• 几何关系：β = α / 2
最低位 —— 最危险工况
• β=9.55°时 sinβ≈0.166，臂杆力约739N
• β=66.75°时 sinβ≈0.919，臂杆力仅134N
• 最低位臂杆轴向力 ≈ 最高位的5.5倍！
• 设计启示：底部销轴和推杆按最低位工况校核
📷 剪叉机构运动简图 角度-高度关系曲线

## Slide 11
3.2 关键部件强度校核
11
5.56 MPa
综合应力
许用156.7MPa 应力利用率仅3.5%
10.14
屈曲安全系数
加侧向支撑后 （未加仅为2.54）
72.3 kN
销轴承载力
18mm 45#钢 等效约4890kg
0.47 mm
平台最大挠度
远小于许用值 刚度充足
✅ 校核结论
• 臂杆压弯组合应力5.56MPa远低于Q235许用156.7MPa，强度安全裕度充足
• 臂杆为大柔度杆(λ=431.7>>λp=104)，屈曲是主要失效模式，加侧向支撑后安全系数2.54→10.14
• 销轴(18mm 45#钢)双剪承载力72.3kN，等效承载约4890kg，远超50kg额定载荷
• 加载平台最大挠度0.47mm，弯曲应力14.1MPa，均在许用范围内
• 设计由稳定性（屈曲）主导而非强度——截面尺寸受标准规格和稳定性约束

## Slide 12
4.1 电气系统设计 —— 主控与驱动
12
STM32F103C8T6
主控制器
• ARM Cortex-M3 内核
• 主频 72 MHz
• Flash 64KB / RAM 20KB
• 37个GPIO，SWD调试
• 定时器编码器接口(四倍频)
📷 实物/芯片图
交流伺服电机
驱动执行
• 额定功率 400W
• 额定转矩 1.27 N·m
• 额定转速 3000 rpm
• 行星减速器 减速比40:1
• 2500P/R增量编码器
📷 实物/芯片图
传感器系统
环境感知
• TCRT5000红外 ×5路(循迹)
• 检测距离 1-25mm
• HC-SR04超声波(避障)
• 检测范围 2-400cm
• 四倍频后10000脉冲/转
📷 实物/芯片图

## Slide 13
4.2 电气系统设计 —— 电路原理图
13
STM32芯片框图
STM32最小系统原理图
📷 STM32芯片框图
📷 STM32最小系统原理图

## Slide 14
5.1 差速驱动运动学建模
14
差速驱动运动学模型
中心线速度：v = (v_R + v_L) / 2
角速度： ω = (v_R - v_L) / L
转弯半径： R = v/ω = (L/2)·(v_L+v_R)/(v_R-v_L)
状态方程：ẋ=v·cosθ, ẏ=v·sinθ, θ̇=ω
关键结论：
• v_L=-v_R时 R=0 → 原地旋转（零转弯半径）
• v_L=v_R时 ω=0 → 纯直线运动
• 轮距L越大，角速度响应越灵敏
📷 差速驱动运动学示意图 运动轨迹仿真结果

## Slide 15
5.2 Hybrid A* 路径规划算法
15
Hybrid A* —— 满足运动学约束的路径规划
核心思想：将搜索空间从(x,y)扩展到(x,y,θ)
与标准A*的区别：
• 标准A*：栅格(x,y)八方向搜索 → 锯齿折线
• Hybrid A*：连续(x,y,θ)+运动基元 → 平滑路径
算法参数：
• 离散曲率：{-1.11, -0.52, 0, 0.52, 1.11} m⁻¹
• 运动基元10个，搜索步长0.5m，地图10m×8m
规划结果：路径11.04m | 迭代3134次 | 平滑无障碍
📷 Hybrid A*路径规划结果图 仓库地图 & 搜索树 & 最终路径

## Slide 16
5.3 红外PID循迹仿真
16
5路红外传感器PID循迹
传感器布局：5路TCRT5000红外，权重{-4,-2,0,+2,+4}
PID控制器参数：Kp=3.0, Ki=0.08, Kd=1.0
• Kp=3.0 比例——快速响应横向偏差
• Ki=0.08 积分——消除稳态静差
• Kd=1.0 微分——抑制超调震荡
循迹精度：RMS横向误差 1.5 cm | 最大误差 6.8 cm
📷 红外PID循迹仿真结果 传感器布局 & 误差曲线

## Slide 17
6.1 运动控制算法 —— 双闭环PID
17
级联双闭环PID控制结构
外环（位姿环，周期20ms）：
• 航向角 PID：Kp=3.0, Ki=0.2, Kd=0.4
• 距离比例控制 Kp=0.6：位姿误差→期望轮速
内环（轮速环，周期5ms）：
• 左右轮 PI：Kp=17.0, Ki=103
• 快速跟踪期望轮速→PWM驱动电机
关键设计技巧：
• 积分分离+抗积分饱和，防止大偏差时积分器失控
• 内环200Hz > 外环50Hz，保证内环先收敛
• 双环解耦：外环输出作为内环设定值
📷 双闭环PID控制框图 级联控制结构示意图

## Slide 18
6.2 控制效果仿真验证（一）
18
场景1：阶跃响应
验证速度环PI控制快速性 上升时间与超调量分析 稳态误差 ≈ 0 m/s
📷 阶跃响应曲线
场景2：点镇定
从任意初始位姿收敛到目标点 终点位置误差 (0.022, -0.007) m 终点航向误差 -0.89°
📷 点镇定轨迹

## Slide 19
6.2 控制效果仿真验证（二）
19
场景3：直线跟踪
沿直线路径保持零横向误差 角速度 RMSE 0.0023 rad/s 跟踪精度高
📷 直线跟踪曲线
场景4：圆形轨迹跟踪
持续曲线跟踪验证转向控制 线速度 RMSE 0.0086 m/s 轨迹圆度 RMSE 0.020 m
📷 圆形轨迹跟踪曲线

## Slide 20
PART 03
代码结构与算法流程
Algorithm Structure and Code Flow
20
3.1
Hybrid A*路径规划
3.2
PID循线跟踪
3.3
双闭环PID控制

## Slide 21
Hybrid A* 路径规划算法结构
21
📄 hybrid_astar.m
1. 地图构建
栅格地图 10m×8m 5个货架障碍物 分辨率 0.2m
→
2. 运动基元
5种离散曲率 ±1.11,±0.52,0 m⁻¹ 步长0.5m 10个基元
→
3. A*搜索
OpenList+CloseList f=g+h 启发式 (x,y,θ)连续空间
→
4. 路径输出
回溯最优节点链 3次均值平滑 满足运动学约束
✅ 输出: 平滑无碰撞路径 (11.04m, 3134次迭代)
关键特性：
差速运动学约束
连续曲率路径
启发式加速搜索
障碍物膨胀检测

## Slide 22
PID 循迹控制算法结构
22
📄 abc_tracking_pid.m
1. 传感器阵列
5路TCRT5000红外 间距40mm 前向80mm 检测黑线位置
→
2. 偏移量计算
权重{-4,-2,0,+2,+4} 加权平均偏移 丢线外推补偿
→
3. PID控制器
Kp=3.0 比例响应 Ki=0.08 消除静差 Kd=1.0 抑制超调
→
4. 轮速分解
差速运动学逆解 左/右轮PWM输出 闭环纠偏驱动
✅ 输出: RMS横向误差1.5cm, 最大误差6.8cm
关键特性：
实时闭环纠偏
自适应丢线处理
积分抗饱和
200Hz控制频率

## Slide 23
差速轨迹仿真流程
23
📄 traj_sim.m
1. 轨迹定义
4种典型轨迹 直线/圆/S形/8字 v(t)+ω(t)控制输入
→
2. 运动学正解
差速驱动模型 Runge-Kutta积分 dt=0.01s T=20s
→
3. XY绘制
轨迹对比图 起点o/终点□标记 4色区分轨迹
→
4. 指标分析
轮速曲线绘制 控制输入曲线 运动学指标汇总
✅ 输出: 4条轨迹对比图 + 轮速/控制输入曲线 + 指标汇总
关键特性：
多轨迹并行仿真
运动学正解验证
可视化对比
指标量化评估

## Slide 24
双闭环PID控制架构
24
📄 pid_control.m
1. 外环-位姿环
距离P: Kp=0.6 航向PID: Kp=3.0 Ki=0.2 Kd=0.4, 20ms
→
2. 内环-轮速环
左右轮PI Kp_v=2.0 Ki_v=12.0 电压±12V, 5ms
→
3. 电机模型
一阶惯性环节 τ=0.06s时间常数 Km=0.33增益
→
4. 四场景验证
阶跃/点镇定 直线/圆形跟踪 性能指标汇总输出
✅ 输出: 阶跃≈0误差 | 点镇定<2.3cm | 直线RMSE 0.0023rad/s | 圆形RMSE 0.020m
关键特性：
级联双闭环
积分分离
抗积分饱和
四场景全覆盖

## Slide 25
PART 04
总结与展望
Summary and Outlook
25
4.1
主要成果总结
4.2
不足与展望

## Slide 26
7.1 主要成果总结
26
01
整体方案设计
完成差速驱动+剪叉升降方案，额定载荷50kg，升降行程452mm，最大速度30m/min
02
机械结构设计
完成关键部件强度校核，应力利用率仅3.5%，屈曲安全系数10.14，销轴承载力72.3kN
03
电气控制系统
基于STM32F103C8T6设计，集成伺服电机+红外/超声波传感器，编码器四倍频测速
04
路径规划
实现Hybrid A*全局路径规划，生成11.04m无障碍平滑路径，满足差速运动学约束
05
运动控制
设计双闭环PID控制器，位置误差厘米级，航向误差<1°，积分分离+抗积分饱和
📷 整体效果图

## Slide 27
7.2 不足与展望
27
⚠️ 存在不足
• 未进行实物样机测试验证
• 未与其他算法定量对比
• 运动学建模仅限二维平面
• PID参数固定缺乏自适应
• 系统集成调试尚未完成
• 未考虑动力学特性（摩擦、惯性）
🚀 改进方向
• 制作实物样机并实验验证
• 建立动力学模型考虑摩擦惯性
• 引入模糊PID或MPC自适应控制
• 实现多机器人协调调度
• 扩展为三维空间运动规划
• 增加视觉SLAM自主导航

## Slide 28
谢谢各位老师！
敬请批评指正
答辩人：王子煜
指导教师：刘鹏博
齐鲁工业大学 机械工程学院