## Slide 1
齐鲁工业大学 机械学院
学士学位论文答辩
智能仓储举升式AGV小车
的设计与控制研究
答辩人：王同学
指导教师：XXX 教授
2026年4月
1 / 12

## Slide 2
汇报大纲
CONTENTS
01
研究背景与意义
电商物流现状 · AGV市场分析 · 研究动机
02
AGV总体设计方案
技术指标 · 驱动选型 · 系统架构
03
机械结构与电气系统
底盘/升降/旋转机构 · STM32主控 · 电机与传感器
04
运动学建模与仿真
差速底盘运动学 · 四种典型轨迹仿真
05
PID控制算法分析
双环PID控制器 · 扰动条件下目标跟踪
06
结论与展望
工作总结 · 不足与改进 · 应用前景
2 / 12

## Slide 3
研究背景与意义
Background & Significance
15.5万亿元
2024年网络零售额
同比增长7.2%
95.49亿元
中国AGV市场规模
2019-2024年翻倍增长
12年
连续保持全球最大
网络零售市场地位
AGV在智能仓储中的价值
提升作业效率与准确率，降低人力成本
适应复杂仓储环境，实现7 imes 24连续作业
高空间利用率，满足狭窄通道通行需求
融合传感器技术，保障运行安全性
与WMS/WCS系统对接，实现智能化调度
研究方向：举升式AGV结构设计 + 差速驱动运动学 + PID控制
3 / 12

## Slide 4
国内外研究现状
Literature Review
国内研究
20世纪70年代末起步，近年从仿制走向自主创新
京东、阿里等企业布局仓储机器人产业链
导航：磁条/二维码 -> 激光SLAM/视觉SLAM
算法：改进A*、遗传算法、蚁群算法、黏菌算法
趋势：5G+IoT+AI深度融合，多机协同调度
国外研究
亚马逊Kiva系统推动货架到人模式发展
Magazino、波士顿动力等机构深入探索
路径规划：启发式搜索、群智能优化、强化学习
DQN/DDQN等深度强化学习方法增强适应性
趋势：分布式协作、云端协同、AI深度集成
4 / 12

## Slide 5
研究内容与方法
Research Content & Methodology
01
总体方案设计
需求分析与技术指标确定
差速驱动底盘选型
系统总体架构设计
02
机械结构设计
底盘/驱动轮/升降/旋转机构
Q235A支撑梁有限元分析
罩壳与减振机构设计
03
电气系统设计
STM32F103C8T6主控选型
SMC80S伺服电机与ZJPX115减速器
TCRT5000红外+HC-SR04超声传感器
04
运动学建模
差速底盘运动学方程推导
MATLAB四轨迹仿真验证
直线/圆弧/S形/8字形轨迹
05
PID控制
位置外环+姿态环+轮速内环
双轮独立PID闭环控制
扰动条件下跟踪性能验证
06
结论与展望
全文工作总结
不足分析与改进方向
应用前景展望
研究方法：理论分析 -> 数值仿真（MATLAB/Simulink）-> 三维建模 -> 文献调研
5 / 12

## Slide 6
AGV总体设计方案
Overall Design Scheme
最大外形尺寸 | 自重 | 额定载重 | 举升行程 | 最大速度 | 驱动方式
1x1x1 m | 200 kg | 25 kg | 0.5 m | 30 m/min | 双轮差速
驱动方式对比选型
单轮驱动
优点：结构简单，可靠性高
缺点：转弯半径大，灵活性差
适用：固定路径、轻载
差速驱动
优点：零转弯半径，灵活性强
缺点：轮子磨损较快
适用：狭窄通道、频繁转弯
全方位驱动
优点：全方向行驶
缺点：结构复杂，成本高
适用：高密度仓储场景
6 / 12

## Slide 7
AGV机械结构设计
Mechanical Structure Design
移动底盘
焊接钢架+15mm钢板
双驱动轮+四万向轮
减振机构设计
驱动轮组
45号钢壳体(2mm)
左右对称独立电机
直线轴承导向结构
升降与旋转
叉剪式升降机构
电机驱动+齿轮传动
限位开关+编码器反馈
罩壳
轻质高强度材料
碰撞防护+防尘防潮
操作面板+指示灯
支撑梁有限元分析 (Q235A钢)
1125 N
设计载荷
安全系数1.02
4.89 MPa
最大应力
屈服235 MPa
0.0015 mm
最大位移
几乎无形变
2.27x10^{-5}
最大应变
弹性范围内
7 / 12

## Slide 8
AGV电气系统设计
Electrical System Design
主控制器：STM32F103C8T6
Cortex-M3内核 . 72MHz主频 . 32位
64KB Flash . 20KB RAM
37个I/O口 . 12位ADC
USART/SPI/I2C通信接口
电机与减速器
伺服电机：SMC80S-0040-30AoK-3DKH
额定功率400W . 转速3000rpm . 转矩1.27Nm
减速器：ZJPX115 二级精密行星 (i=40)
驱动：FD123系列 . 位置/速度/转矩三闭环
传感器配置
TCRT5000 红外传感器
检测距离1-25mm . 数字量输出 . 近距离障碍物检测
HC-SR04 超声波传感器
测距2cm-4m . 精度3mm . 中远距离环境感知
控制电路设计
电源电路 (LDO ME6211C33)
时钟电路 (8MHz外部晶振)
BOOT启动电路 . SWD调试接口
传感器接口电路 . PWM电机驱动
8 / 12

## Slide 9
运动学建模与仿真
Kinematics Modeling & Simulation
差速底盘运动学方程
线速度：v = (vR + vL) / 2
角速度：w = (vR - vL) / L
位姿：x' = v.cos0 y' = v.sin0 0' = w
仿真参数
轮半径 r = 0.09 m | 轮距 L = 0.52 m
积分步长 0.01 s | 总时间 20 s | 前向欧拉积分
典型轨迹仿真结果
轨迹 | 路径长度 | 位移 | 最大曲率
直线 | 9.0 m | 9.0 m | 0
圆弧 | 7.0 m | 1.521 m | 1.286
S形 | 8.0 m | 5.269 m | 1.500
8字形 | 7.6 m | 5.817 m | 1.842
仿真结论
- 直线/圆弧 -> 验证基础直行与稳态转弯能力
- S形/8字 -> 验证连续变曲率姿态调整
- 通过左右轮速差实现灵活转向
9 / 12

## Slide 10
PID运动控制算法分析
PID Control Algorithm
双轮差速PID控制器结构
XY位置控制器
计算目标航向角
>
姿态角控制器
输出角速度指令
>
分速度模块
分配左右轮目标转速
>
左轮PID控制器
左轮转速闭环调节
>
右轮PID控制器
右轮转速闭环调节
>
运动学模型
积分更新位姿(x,y,0)
PID参数配置
轮速PID：Kp=3.0 Ki=1.2 Kd=0.03
姿态PID：Kp=4.0 Ki=0.3 Kd=0.05
线速度限幅 +-0.5 m/s | 角速度限幅 +-1.5 rad/s
仿真验证结果
仿真环境
MATLAB/Simulink . 20s . 目标点(2,0)
扰动条件
脉冲力(振幅2,周期20s) + 左右轮不对称负载
轨迹表现
从原点逼近目标，受扰动后实时修正姿态
轮速响应
直行时左右轮力接近；修正时输出显著差异
传感器逻辑
距离<=0.5m时输出1，实现目标到达判定
综合结论
PID实现扰动条件下有效目标跟踪与稳定控制
10 / 12

## Slide 11
结论与展望
Conclusions & Outlook
工作总结
完成AGV总体方案设计
确定双轮差速驱动方案
完成机械结构完整设计
含底盘/升降/旋转/罩壳
完成电气系统选型设计
主控/电机/传感器/电路
建立运动学模型并仿真
四种轨迹验证运动特性
设计PID控制策略
扰动条件下验证有效性
不足与改进
尚未完成实体样机
搭建与实物测试
模型仅为二维运动学
缺少动力学/摩擦模型
PID参数整定依赖经验
缺少自适应优化机制
多目标路径切换、动态
避障等场景未覆盖
软件：编码器测速
传感器融合待完善
应用展望
中小型仓储、车间配送
产线转运等场景应用
引入模糊PID/MPC等
高级控制策略优化
扩展视觉+激光定位
增强环境感知能力
多机协同调度、WMS
系统对接与数字孪生
样机开发->测试验证->
工程化落地闭环迭代
11 / 12

## Slide 12
感谢聆听
恳请各位老师批评指正
智能仓储举升式AGV小车的设计与控制研究
答辩人：王同学 | 齐鲁工业大学 机械学院 | 2026年4月
12 / 12